## Slide 1: NHO Vestfold og Telemark Fremtidens sementproduksjon Brevik verdens første sementfabrikk med CO2 fangst.
Kjell Skjeggerud
HeidelbergCement Northern Europe

## Slide 2
Worldwide
HEIDELBERGCEMENT GROUP
01
Aggregates
02
Cement
03
Concrete
Heidelberg Cement
Heidelberg Cement and Italcementi
Market position:

## Slide 3: Produksjons prosessen for sement
Limestone quarry
Crusher
Storage
Raw mill
Heat
exchange
Kiln
Cooler
Cement mill
Dispatch
Scrubber
Filter
District heat
Electricity
CO2
Notes: Brief on cement production
Limestone is the main raw material and the transformation therof causes 2/3 of our CO2 emissions when limestone is calcined in the kiln.
Fuels needed to heat the kiln to almost 1500 deg C give rise to the other 1/3, only a small fraction of the emissions are connected to our electricity consumption.

## Slide 4: Sement står for 5% av de globale CO2 utslippene Vi må ta vår del av tiltakene

## Slide 5: Betong er verdens mest benyttede byggemateriale

## Slide 6: Utfordringen Det blir flere mennesker på jorden som trenger mer sement og betong

## Slide 7: Derfor har Norcem utviklet sin Nullvisjon 2030
Chart: 
| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030
CO2 | 818 | 809 | 808 | 807 | 807 | 801 | 799 | 790 | 781 | 772 | 757 | 735 | 698 | 669 | 642 | 555 | 485 | 414 | 299 | 210 | 140
CCS | 46 | 95 | 145 | 250 | 328 | 380
Clinker | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 127 | 140
Biofuel | 5 | 10 | 16 | 30 | 48 | 81 | 103 | 118 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170
Energy-efficiency | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20
CO2-linje | 818 | 809 | 808 | 807 | 807 | 801 | 799 | 790 | 781 | 772 | 757 | 735 | 698 | 669 | 642 | 555 | 485 | 414 | 299 | 210 | 140
Carbonasation | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 95 | 114 | 115 | 125 | 130 | 132 | 140
Ingen klimagassutslipp fra våre produkter over livsløpet
kg CO2/tonn sement
Energi effektivitet
Biomass (Alternativt brensel)
Nye sement produkter
Karbonfangst
CO2
Karbonatisering
Karbonfangst blir vårt neste store grep!

## Slide 8: Alternative brensler - en viktig del for å nå målet
Avfall nyttiggjøres som ressurs i sementproduksjonen
Redusert bruk av fossilt og ikke-fornybart brensel
Reduserer utslippene av CO2
Eksempler:
  Biomasse som beinmel og treflis
  Husholdnings- og industriavfall som tre, papir, plast og tekstiler
  Spillolje
  Farlig avfall som maling, lakk, løsemidler («hot-mix»)
  Fiskeslam som brensel til oss??
  Status nå: > 70% alt. brensel
  Mål 2025: > 90% alt. brensel

## Slide 9: Nye sementer med høyere andel substitutter
Norcem har benyttet Flyveaske fra kullfyrte kraftverk i sementproduksjonen fra tidlig 1980 tallet
Flyveaske og granulert råjernslagg er godt etablert som substituttmateriale i Europa.
Hvordan ser fremtiden ut?

## Slide 10: CO2-reduksjonen i Norcem fra 1990 - 2019
Totalt 26% reduksjon av CO2 fra 1990 til 2019

## Slide 11: For å nå Paris avtalens mål må vi ha karbonfangst

## Slide 12: HeidelbergCement jobber med karbonfangst Brevik Carbon Capture and Storage

## Slide 13: Full Scale Carbon Capture at Norcem Brevik
Norcem FEED Study | 
Technology | Amine
Technology Vendor | Aker Solutions
Capture Capacity | 400 000 t/ y
Waste Heat recovery | 46 MW
Transitory Storage | 3 500 t
Cost Estimation | ± 20 %
Notes: - Full scale capture in Brevik based on Aker Solution amine technology will be based on capture rate of 400 000 t CO2
The plant will be operated with waste heat recovered from the cement plant and the CO2 compression train
In the design basis we have included a transitory storage with a capacity of 3 500 t CO2 which will be collected by vessels three times a week
The detail level of the project allowed for a cost estimate of +/- 30%

## Slide 14: Integrasjonen vil bli utfordrende!

## Slide 15: Demonstrasjon av verdikjeden er det viktigste
Norcem HeidelbergCement
Sement produksjon
Yara Porsgrunn
Ammoniakkproduksjon
Fortum Oslo Varme AS (Klemetsrud)
Avfallsforbrenningsanlegg
CO2-TRANSPORT
By ship
CO2-STORAGE
Planning by Equinor and partners
Intermediate storage on shore
Offshore storage in the North Sea
Huge capacity
CO2-FANGTST
Norcem del av det norske fullskala CCS demonstrasjonsprosjektet
Equinor utreder transport og lager
Johansen Formasjonen
Mellomlager for CO2 på land:
«Naturgassparken» i Øygarden

## Slide 16: Kostnadene for karbonfangst er høye

## Slide 17: Når kan CCS bli lønnsomt?

## Slide 18: Karbonfangst og lagring er en sentral del av vår Nullvisjon 2030
Chart: 
| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030
CO2 | 818 | 809 | 808 | 807 | 807 | 801 | 799 | 790 | 781 | 772 | 757 | 735 | 698 | 669 | 642 | 555 | 485 | 414 | 299 | 210 | 140
CCS | 46 | 95 | 145 | 250 | 328 | 380
Clinker | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 127 | 140
Biofuel | 5 | 10 | 16 | 30 | 48 | 81 | 103 | 118 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170
Energy-efficiency | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20
CO2-linje | 818 | 809 | 808 | 807 | 807 | 801 | 799 | 790 | 781 | 772 | 757 | 735 | 698 | 669 | 642 | 555 | 485 | 414 | 299 | 210 | 140
Carbonasation | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 95 | 114 | 115 | 125 | 130 | 132 | 140
Med CCS vil Brevik halvere sine utslipp i 2024
kg CO2/tonn sement
Energi effektivitet
Biomass (Alternativt brensel)
Nye sement produkter
Karbonfangst
CO2
Karbonatisering
Karbonfangst blir vårt neste store grep!
Nivå 2018: 612 kg/t Brevik
Nivå 2024: 300 kg/t Brevik

## Slide 19
Norcems
NULLVISJON
Det er en Visjon JA Er det utopi?
NEI